## Slide 1: Design Compiler
郭昱 ivan010517@gmail.com
黃宥翔 chris900623@gmail.com
2024 ALU / HDL

## Slide 2: Logic Synthesis
RTL code
Gate Level Netlist
Layout
Chip
Logic Synthesis
APR
Tape-out
Design Compiler

## Slide 3: 所需檔案
RTL code (你的程式碼，不包含testbench)
執行Design compiler 之腳本 (作業檔案提供)
TSMC ADFP Cell Library File (伺服器內部)

## Slide 4: 腳本說明
dc.tcl

## Slide 5: 腳本說明
修改檔案存放位置、top module name及clock
將所有要合成的檔案之完整路徑放入{}內

## Slide 6: 腳本說明
作業要求需合成delay-optimization, area-optimization, and in-between之三種電路，需修改31行中的period，合成順序如下
  先將period設一個很大的值(假設10)進行合成，合成後report timin發現最快可以跑2，則將period改設2再合一次，如果slack >= 0(MET)則22即為area-optimization之period
  接著改設period為一個很小的值(假設0)進行合成，合成後report timing發現slack = -0.5(Violate)，則將period改設0.5再合一次，如果slack >= 0(MET)則0.5即為delay-optimization之period
  最後設period為(2+0.5)/2=1.25進行合成，假設slack = -0.1(Violate)則設1.35再合一次，直到slack >= 0(MET)，最終period值即為in-between 電路之period

## Slide 7: 腳本說明
如果電路中無clk設計，使用50、51行
如果電路中有clk設計，使用54~57行

## Slide 8: 腳本說明
設定input、output delay、Operating Conditions和wire Load Module(不須修改)
進行compile

## Slide 9: 腳本說明
設定合成時命名規則(不須修改)
輸出timing、area和power report，輸出路徑可至25行更改
產生合成後.v檔、ddc、sdf和sdc 檔，產生之名稱可至26行更改

## Slide 10: 使用Design Compiler合成
輸入dcnxt_shell –f dc.tcl ，即開始執行tcl檔、進行合成

## Slide 11: Static Timing Analysis

## Slide 12: Report Timing

## Slide 13: Report Area
Combinational Logic
Sequential Logic

## Slide 14: Report Power

## Slide 15: Static Timing Analysis
郭昱 ivan010517@gmail.com
黃宥翔 chris900623@gmail.com
2024 ALU / HDL